MATV

การออกแบบทีวีรวม MATV

สำหรับอาคารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ระบบทีวีรวมถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อผู้พักอาศัยในอาคาร   และระบบทีวีรวมยังทำให้การติดตั้งเสาอากาศหรือจานดาวเทียมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย       เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งระบบเหล่านี้เป็นส่วนตัว

การออกแบบระบบ MATV (Master Antenna Television) เป็นระบบที่มีสายอากาศรับสัญญาณทีวีช่องต่างๆ รวมกันเป็นเพียงชุดเดียว แต่สามารถป้อนสัญญาณไปยังจุดต่างๆ ภายในอาคารตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ๆได้   ระบบ MATV จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบด้วย    ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระบบด้วย

จากภาพแบบแปลนตัวอย่าง  สามารถใช้แบบตามตัวอย่างดัดแปลงแก้ไข   ลดระบบตามจำนวนห้องที่ต้องการได้   หรือ  ขยายระบบได้ตามจำนวนห้องที่ต้องการ  การจัดระบบกระจายสัญญาณในแบบนี้   จะทำให้สัญญาณที่ได้ใกล้เคียงกันทุกจุด   ไม่ว่าจะเป็นจุดต้นทาง หรือที่จุดอยู่ปลายทาง

อุปกรณ์ภายในระบบ MATV

BOOSTER

คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณทีวีให้มีความแรงของสัญญาณที่เพียงพอที่จะแบ่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ตัวแยกแต่ละตัวจนถึงจุดรับทีวีแต่ละจุดอย่างเพียงพอ  โดยปกติสัญญาณที่จุดรับทีวีควรมีความแรงสัญญาณโดยประมาณ  60-80 dB

การเลือก BOOSTER ต้องเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนห้อง

| 1-30 ห้อง | GAIN 30 dB OUTPUT 105 dB |
| --- | --- |
| 30-80 ห้อง | GAIN 40 dB OUTPUT 115 dB |
| 80-150 ห้อง | GAIN 40 dB OUTPUT 120 |

ในกรณีที่จำนวนห้องมากกว่า 150 ห้อง ควรใช้ Booster เพิ่ม

สายนำสัญญาณ

หรือสาย Coaxial Cable เป็นสายนำสัญญาณแบบกลมมีให้เลือกหลายขนาดที่นิยมใช้กับระบบคือ เบอร์ RG6U และเบอร์  RG11U ในการเลือกใช้สายนำสัญญาณสำหรับระบบ MATV ถ้าระบบไม่ใหญ่มากก็เลือกใช้สายเบอร์ RG6U ทั้งระบบได้เลย   เพราะสายที่ใช้ในระบบจะไม่ยาวมากฉะนั้นการสูญเสียของสัญญาณในสายจะน้อย     หากว่าเราใช้สาย RG11 ค่าการสูญเสียของสัญญาณจะใกล้เคียงกันกับสาย RG6 จึงไม่จำเป็นต้องใช้

ส่วนสายเบอร์ RG11 ใช้ในกรณีที่สายสัญญาณที่จุดต่อพ่วงยาวมากๆ เช่นประมาณ 100 - 200 เมตร  หรือ ใช้กับสายเมนที่เป็นระบบใหญ่ๆ  100 ห้องขึ้นไป ส่วนมากจะใช้เป็นระบบเมนหลักเท่านั้น     ส่วนเมนย่อยและสายแยกเข้าห้องจะใช้สายเบอร์ RG6U

( ข้อสังเกตสายคุณภาพดี )   ลวดทองแดงที่แกนกลางสายจะต้องเป็นเส้นเดียว ไม่ใช่แบบสายตีเกลียว ฉนวนหุ้มแกนกลางจะต้องเป็นโฟมไม่ใช้พลาสติก  มีฝอยอลูมิเนียมหุ้มและมีสายชีลถักรอบฝอยและหุ้มรอบนอกสุดด้วยพลาสติก  และจะต้องเลือกสายที่มีอิมพีเดนซ์ ที่ 75 โอห์มเท่านั้น

|  | ( ข้อควรระวัง ) สำหรับหัวต่อสายขนาด RG11 ควรใช้หัวต่อ F - TYPE แบบมีแกนกลางให้มาด้วย เพราะถ้าใช้ F - TYPE แบบใช้แกนกลางของสายโดยตรงจะทำให้อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณเสียหายได้ เป็นผลให้ระบบรวนและใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ |
| --- | --- |

อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณต่างๆ

อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณ TAP-OFF

คืออุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณทีวีที่ออกแบบมาสำหรับระบบ MATV โดยเฉพาะใช้ได้กับระบบเล็กๆจนถึงระบบขนาดใหญ่คุณสมบัติ TAP-OFF แบ่งสัญญาณออกเป็น 2 ส่วนคือ
                ส่วนที่หนึ่งสัญญาณระหว่าง  Input และ Output สัญญาณส่วนนี้ออกแบบให้มีการดรอปสัญญาณน้อยที่สุด  เพื่อต่อพ่วงอุปกรณ์ตัวแยกตัวต่อไป
                 ส่วนที่ 2 คือสัญญาณที่ขา Tap จะมีค่าดรอปสัญญาณมากกว่า  โดยจะมีค่าดรอปของสัญญาณ   ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับระบบ  สาเหตุที่ออกแบบให้มีค่าดรอปสัญญาณสูงเพราะอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ต้นทาง   ซึ่งต้นทางสัญญาณจะแรงมากกว่าปลายทาง

อุปกรณ์แยกสัญญาณ SPLITTER

คืออุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณทีวี  มีให้เลือกหลายขนาด  ตั้งแต่ 2 ทางจนถึง 16 ทาง  แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ  แบบแยก 2-8 ทาง  ให้สัญญาณที่ Output เท่ากันทุกจุด  ส่วนมาก Splitter จะใช้กับระบบทีวีที่มีจำนวนจุดน้อยๆ ภายในบ้านไม่เกิน 10 จุด  หรือหากใช้กับระบบ MATV ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ TAP-OFF

การเลือกใช้อุปกรณ์ตัวแยก

การเลือกอุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณควรเลือกใช้อุปกรณ์ตัวแยกที่มีตัวถังเป็นแบบโลหะ  เพราะสามารถป้องกันสัญญาณรบกวนจากนอกระบบได้   ช่วยลดปัญหาเรื่องเงาของภาพที่เกิดจากอุปกรณ์ได้    อุปกรณ์แยกสัญญาณภายในควรเป็นแบบคอยล์แยกสัญญาณไม่ใช่แบบใช้ตัวต้านทาน  เพราะจะทำให้ไม่มีวงจรป้องกันการย้อนกลับของสัญญาณซึ่งจะทำให้ระบบที่ใช้ได้ไม่สมบูรณ์

อุปกรณ์เสริม MATV

อุปกรณ์เสริม MATV

            คืออุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ระบบส่งสัญญาณในระบบ MATV สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป   เพื่อความเข้าใจและเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบที่ต้องการได้ดีและเหมาะสมที่สุด

อุปกรณ์เสริมมีดังนี้

1. RF Modulator
2. Demodulator
2. Channel Converter
3. Channel Filter
4. Mixer Active Combiner
5. Attenuator

RF Modulator

อาร์เอฟมอดูเลเตอร์  คือ  อุปกรณ์ใช้สำหรับแปลงสัญญาณภาพและเสียงให้เป็นสัญญาณ ความถี่วิทยุเพื่อส่งเข้าระบบ MATV มอดูเลเตอร์  หรือ ภาษาช่างเรียกง่ายๆว่า มอด   จะใช้ 1 ตัวต่อ 1 ช่องรายการมีอยู่ประมาณ 3 ประเภทด้วยกัน

แบบที่ 1 Modulator แบบที่ติดมากับเครื่อง

เช่นเครื่องวีดีโอ, เครื่องรับดาวเทียม, จะเป็นมอดแบบผลิตสัญญาณขั้นตอนเดียวแล้วรวมสัญญาณภาพและเสียงผสมกับความถี่คลื่นวิทยุแล้วส่งออกใช้งานเลย

สัญญาณ 1 ช่อง			ส่งลงระบบ MATV ช่องเว้นช่อง

ข้อดี   คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ที่ส่งออกได้กว้างตั้งแต่  21-69 ในช่วงความถี่  UHF  และราคาถูก

ข้อเสีย   ความถี่ที่ใช้ส่ง  สัญญาณจะฟุ้งไม่อยู่ในความถี่ที่กำหนด  ทำให้ส่งสัญญาณในระบบใหญ่ๆได้ไม่ดี ( เหมาะสำหรับอาคารที่มีจุดรับทีวีน้อย

แบบที่ 2 Modulator แบบติดตั้งอยู่นอกเครื่อง

คือมอดที่ถูกผลิตมาแบบพิเศษมากขึ้น  โดยมีระบบผลิตคลื่นความถี่ที่แม่นยำขึ้นทำให้สัญญาณที่ได้มีความคมมากขึ้น  และแม่นยำมากขึ้นอาการเคลื่อนจากความถี่เดิมจะไม่มี  และมีความคมของสัญญาณมากขึ้นและอาการฟุ้งของสัญญาณจะไม่มี

ลักษณะรูปคลื่นที่ได้จาก มอดแบบขั้นตอนเดียว แบบนอกเครื่อง

สัญญาณ 1 ช่อง			ส่งลงระบบ MATV ช่องเว้นช่อง

ข้อดี   คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ที่ส่งออกได้   สามารถเลือกช่วงความถี่ที่ต้องการส่งได้ เช่น VL , Low S-Band , VH , High S-Band , UHF 1-2  มีความคมของสัญญาณสูง  ทำให้ส่งสัญญาณได้แรงขึ้น  ภาพที่ได้จะคมชัดมากขึ้นกว่าแบบที่ไม่ใช้มอดนอกเครื่อง

ข้อเสีย  การส่งสัญญาณจะต้องส่งช่องเว้นช่องเช่น  5,-7,-9,-11 ทำให้ต้องใช้ช่วงความถี่ที่ใช้ส่งกว้าง   ความถี่ที่ส่งจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  ถ้าระบบสายภายในอาคารไม่ดี  การส่งที่ความถี่สูงๆจะทำให้สัญญาณที่ปลายสายไม่ชัด  เนื่องจากสัญญาณจะสูญหายไปในสายมากถ้าความถี่ที่ใช้สูง

แบบที่  3 แบบติดตั้งนอกเครื่อง  Single Side Band

คือมอดที่มีขั้นตอนการผลิตทีมีขั้นตอนละเอียดยิ่งขึ้น  ความถี่ที่แม่นยำด้วยระบบบกรองความถี่แบบ SAW FILTER  และระบบตัดคลื่นรบกวนข้างเคียงออกทำให้มอดในรุ่นนี้ดีที่สุดเหมาะสำหรับงานระบบอาคารเป็นอย่างมาก  สามารถจัดช่องส่งสัญญาณติดกันได้  เป็นมอดที่ออกแบบมาเพื่องานระบบทีวีรวมโดยเฉพาะ

ลักษณะรูปคลื่นที่ได้จาก  Modulator Single Side Band

สัญญาณ 1 ช่อง		ส่งลงระบบ MATV ช่องชิดกันได้

ข้อดี   จัดส่งช่องความถี่ชิดกันได้เช่น   5,6,7,8,9,10,11,12   โดยไม่เกิดการรบกวนกันระหว่างช่อง  ทำให้ส่งสัญญาณหลายๆช่องในช่วงความถี่ที่ไม่สูงมากเกินไป   สัญญาณที่ถึงจุดรับทีวีที่ห้องผู้พักอาศัย  จะมีความคมชัดสูง  ใกล้เคียงกันทุกห้อง  ไม่ว่าจะอยู่ต้นทางหรือปลายทาง  หรือ ใช้แก้ปัญหาในระบบอาคารที่มีสายรุ่นเก่าให้ภาพชัดขึ้นได้

ข้อเสีย  ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเลือกช่องความถี่ได้

De Modulator

คืออุปกรณ์ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ  RF  หรือสัญญาณทีวีให้เป็นสัญญาณภาพและเสียง  หรือสัญญาณ AV  อุปกรณ์ตัวนี้ถ้าใช้ในระบบ  MATV  ส่วนมากจะใช้ร่วมกับ Modulator  ส่วนมากใช้ในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนช่องความถี่เดิมให้ส่งช่องใหม่  

สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนช่องความถี่

	ช่องความถี่ไม่ว่าง    บางครั้งช่องความถี่ที่ต้องการใช้เต็มไม่สามารถส่งสัญญาณเข้าระบบได้  จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนส่งช่องความถี่ใหม่ที่ยังว่างอยู่   จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ร่วมกับ มอดูเลเตอร์

คลื่นรบกวนจากอุปกรณ์และระบบ   ตัวอย่างเช่นระบบ MMDS  ที่ใช้รับช่อง Nation Channel  หรือ ไททีวี จะรับสัญญาณในระบบไมโครเวฟ   และเมื่อรวมสัญญาณเข้าไปในระบบทีวีรวม     จะมีสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบค่อนข้างมาก    ในกรณีที่ช่องรายการทีวีในระบบอาคารมีน้อยปัญหาอาจจะมีไม่มาก    แต่สำหรับอาคารที่มีช่องรายการทีวีมากๆระบบจะมีปัญหาทันที     จึงจำเป็นต้องใช้ De Mod เพื่อจูนเลือกเฉพาะช่องรายการที่ต้องการและมอดสัญญาณใหม่  ทำให้สัญญาณที่ได้สะอาดขึ้น

Channel Convertor

เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนความถี่ช่องทีวีช่องเดิมให้เป็นช่องความถี่ใหม่  เช่นเดิมส่งช่อง 5 ปรับเปลี่ยนเป็นช่อง 12 เป็นต้น 

ทำไมต้องเปลี่ยนช่องความถี่
               สำหรับอาคารสูงๆที่อยู่ในกรุงเทพฯ จะพบปัญหานี้บ่อยๆ คือรับสัญญาณทีวีช่องพื้นฐานได้ไม่ชัด  อาการส่วนมากคือภาพเป็นเงา    เช็คสัญญาณที่ต้นทางชัดไม่มีเงา  แต่พอเช็คสัญญาณภาพที่ห้องพักอาศัยกลับมีเงามากจนดูไม่ได้     สาเหตุเกิดจากมีสัญญาณที่เข้าถึงทีวีได้หลายทาง    คือสัญญาณที่เข้ามาทางอากาศโดยตรงเพราะอาคารสูงจะรับสัญญาณได้ดี     และสัญญาณที่เข้ามามีความถี่เดียวกันกับที่เรารับกับระบบทีวีรวมอยู่  ทำให้ทีวีที่รับภาพได้มีสัญญาณที่เหลื่อมลำกัน   จึงเกิดภาพเป็นเงา

วิธีแก้คือปรับเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่  สำหรับช่องที่มีปัญหา    เพื่อให้ทีวีรับสัญญาณได้จากเหล่งเดียวและจะทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องภาพเป็นเงาให้หายได้

Channel Filter

เป็นอุปกiณ์กรองสัญญาณทีวีที่ใช้ในระบบ MATV  ให้สัญญาณที่ได้มีเฉพาะช่องที่ต้องการกรองผ่านเท่านั้น   ส่วนความถี่ที่ไม่ต้องการจะไม่สามารถผ่านหรือผ่านได้น้อย
             ใช้สำหรับลดปัญหาการกวนข้ามช่องของระบบทีวีรวมที่ใช้วิธีรวมสัญญาณโดยตรงจากเครื่องรับดาวเทียม

Mixer  Active Combiner

คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรวมช่องสัญญาณระบบดาวเทียมหรือทีวีเข้าด้วยกัน  และยังสามารถปรับความแรงของสัญญาณเพิ่มได้ในกรณีที่สัญญาณอ่อน  เพื่อปรับระดับสัญญาณของแต่ละช่องก่อนส่งเข้า Booster เพื่อทำการขยายสัญญาณต่อไป
               เพื่อป้องกันช่องสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณที่มากกว่าล้นเข้ามาทับสัญญาณที่อ่อนกว่า   ในช่วงที่นำสัญญาณรวมทั้งหมดขยายสัญญาณเพิ่มขึ้นด้วย Booster

Attenuator

คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณที่ค่อนข้างมากให้สัญญาณลดลง  ปรับลดได้ประมาณ 0-20 dB
               ใช้สำหรับปรับลดช่องสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณโดดมากกว่าช่องอื่นให้ลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกันก่อนทำการขยายด้วย Booster   หรือใช้สำหรับบางจุดที่ต้องการ  ขยายสัญญาณเพิ่มด้วย Booster แต่ไม่สามารถขยายได้เนื่องจากสัญญาณที่ขาเข้าแรงเกินไป  ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวลดสัญญาณก่อนเข้า Booster ขยายสัญญาณ

ภาคผนวก

ตารางความถี่  ระบบทีวีรวม

| BAND | CH | Frequency Range | Video | Audio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 47-54 | 48.25 | 53.75 |
| VHF BI | 3 | 54-61 | 55.25 | 60.75 |
|  | 4 | 61-68 | 62.25 | 67.75 |
| FM |  | 88-108 | - | - |
|  | S1 | 104-111 | 105.25 | 110.75 |
|  | S2 | 111-118 | 112.25 | 117.75 |
|  | S3 | 118-125 | 119.25 | 124.75 |
| VHF | S4 | 125-132 | 126.25 | 131.75 |
| Low S BAND | S5 | 132-139 | 133.25 | 138.75 |
|  | S6 | 139-146 | 140.25 | 145.75 |
|  | S7 | 146-153 | 147.25 | 152.75 |
|  | S8 | 153-160 | 154.25 | 159.75 |
|  | S9 | 160-167 | 161.25 | 166.75 |
|  | S10 | 167-174 | 168.25 | 173.75 |
|  | 5 | 174-181 | 175.25 | 180.75 |
|  | 6 | 181-188 | 182.25 | 187.75 |
|  | 7 | 188-195 | 189.25 | 194.75 |
| VHF | 8 | 195-202 | 196.25 | 201.75 |
| BIII | 9 | 202-209 | 203.25 | 208.75 |
|  | 10 | 209-216 | 210.25 | 215.75 |
|  | 11 | 216-223 | 217.25 | 222.75 |
|  | 12 | 223-230 | 224.25 | 229.75 |
|  | S11 | 230-237 | 231.25 | 236.75 |
|  | S12 | 237-244 | 238.25 | 243.75 |
|  | S13 | 244-251 | 245.25 | 250.75 |
| VHF | S14 | 251-258 | 252.25 | 257.75 |
| High S BAND | S15 | 258-265 | 259.25 | 264.75 |
|  | S16 | 265-272 | 266.25 | 271.75 |
|  | S17 | 272-279 | 273.25 | 278.75 |
|  | S18 | 279-286 | 280.25 | 285.75 |
|  | S19 | 286-293 | 287.25 | 292.75 |
|  | S20 | 293-300 | 294.25 | 299.75 |
|  | S21 | 302-310 | 303.25 | 308.75 |
|  | S22 | 310-318 | 311.25 | 316.75 |
|  | S23 | 318-326 | 319.25 | 324.75 |
|  | S24 | 326-334 | 327.25 | 332.75 |
|  | S25 | 334-342 | 335.25 | 340.75 |
|  | S26 | 342-350 | 343.25 | 348.75 |
|  | S27 | 350-358 | 351.25 | 356.75 |
| VHF | S28 | 358-366 | 359.25 | 364.75 |
| Hyperband | S29 | 366-374 | 367.25 | 372.75 |
|  | S30 | 374-382 | 375.25 | 380.75 |
|  | S31 | 382-390 | 383.25 | 388.75 |
|  | S32 | 390-398 | 391.25 | 396.75 |
|  | S33 | 398-406 | 399.25 | 404.75 |
|  | S34 | 406-414 | 407.25 | 412.75 |
|  | S35 | 414-422 | 415.25 | 420.75 |
|  | S36 | 422-430 | 423.25 | 428.75 |
|  | S37 | 430-438 | 431.25 | 436.75 |
|  | S38 | 438-446 | 439.25 | 444.75 |
|  | S39 | 446-454 | 447.25 | 452.75 |
|  | S40 | 454-462 | 455.25 | 430.75 |
|  | S41 | 462-470 | 463.25 | 468.75 |
|  | 21 | 470-478 | 471.25 | 476.75 |
|  | 22 | 478-486 | 479.25 | 484.75 |
|  | 23 | 486-494 | 487.25 | 492.75 |
|  | 24 | 494-502 | 495.25 | 500.75 |
|  | 25 | 502-510 | 503.25 | 508.75 |
|  | 26 | 510-518 | 511.25 | 516.75 |
|  | 27 | 518-526 | 519.25 | 524.75 |
|  | 28 | 526-534 | 527.25 | 532.75 |
| UHF Band I | 29 | 534-542 | 535.25 | 540.75 |
|  | 30 | 542-550 | 543.25 | 548.75 |
|  | 31 | 550-558 | 551.25 | 556.75 |
|  | 32 | 558-566 | 559.25 | 564.75 |
|  | 33 | 566-574 | 567.25 | 572.75 |
|  | 34 | 574-582 | 575.25 | 580.75 |
|  | 35 | 582-590 | 583.25 | 588.75 |
|  | 36 | 590-598 | 591.25 | 596.75 |
|  | 37 | 598-606 | 599.25 | 604.75 |
|  | 38 | 606-614 | 607.25 | 612.75 |
|  | 39 | 614-622 | 615.25 | 620.75 |
|  | 40 | 622-630 | 623.25 | 628.75 |
|  | 41 | 630-638 | 631.25 | 636.75 |
|  | 42 | 638-646 | 639.25 | 644.75 |
|  | 43 | 646-654 | 647.25 | 652.75 |
|  | 44 | 654-662 | 655.25 | 660.75 |
|  | 45 | 662-670 | 663.25 | 668.75 |
|  | 46 | 670-678 | 671.25 | 676.75 |
|  | 47 | 678-686 | 679.25 | 684.75 |
|  | 48 | 686-694 | 687.25 | 692.75 |
|  | 49 | 694-702 | 695.25 | 700.75 |
|  | 50 | 702-710 | 703.25 | 708.75 |
|  | 51 | 710-718 | 711.25 | 716.75 |
|  | 52 | 718-726 | 719.25 | 724.75 |
|  | 53 | 726-734 | 727.25 | 732.75 |
|  | 54 | 734-742 | 735.25 | 740.75 |
|  | 55 | 742-750 | 743.25 | 748.75 |
|  | 56 | 750-758 | 751.25 | 756.75 |
| UHF Band II | 57 | 758-766 | 759.25 | 764.75 |
|  | 58 | 766-774 | 767.25 | 772.75 |
|  | 59 | 774-782 | 775.25 | 780.75 |
|  | 60 | 782-790 | 783.25 | 788.75 |
|  | 61 | 790-798 | 791.25 | 796.75 |
|  | 62 | 798-806 | 799.25 | 804.75 |
|  | 63 | 806-814 | 807.25 | 812.75 |
|  | 64 | 814-822 | 815.25 | 820.75 |
|  | 65 | 822-830 | 823.25 | 828.75 |
|  | 66 | 830-838 | 831.25 | 836.75 |
|  | 67 | 838-846 | 839.25 | 844.75 |
|  | 68 | 846-854 | 847.25 | 852.75 |
|  | 69 | 854-862 | 855.25 | 860.75 |
| C-BABD | - | 3.4-6.4 GHz | - | - |
| KU-BAND | - | 10.9-14.5 GHz | - | - |

บรรณานุกรม

http://www.nics-sat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=391278&Ntype=5

http://www.nics-sat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=92959&Ntype=5

http://www.nics-sat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=97113&Ntype=5